## Slide 1: TCP 三次握手
客户端发送 SYN,进入 SYN_SENT 状态
服务器回复 SYN+ACK,进入 SYN_RCVD 状态
客户端回复 ACK,双方进入 ESTABLISHED
Notes: 为什么是三次而不是两次?防止已失效的连接请求报文突然又传到服务器而产生错误。

## Slide 2: TCP 四次挥手
主动关闭方发送 FIN
被动方回复 ACK,进入 CLOSE_WAIT
被动方发送 FIN,进入 LAST_ACK
主动方回复 ACK,进入 TIME_WAIT,等待 2MSL 后关闭
Notes: TIME_WAIT 等待 2MSL 是为了保证最后一个 ACK 能到达,以及让旧连接的报文在网络中消失。

## Slide 3: TCP vs UDP
TCP:面向连接、可靠传输、有拥塞控制、首部 20 字节起
UDP:无连接、尽最大努力交付、首部 8 字节
UDP 适合实时音视频、DNS 查询
Notes: DNS 主要使用 UDP 53 端口,区域传送时使用 TCP。

## Slide 4: 拥塞控制
慢开始:cwnd 从 1 开始指数增长
拥塞避免:达到 ssthresh 后线性增长
快重传:收到 3 个重复 ACK 立即重传
快恢复:ssthresh 减半,cwnd 设为新的 ssthresh
Notes: 注意区分流量控制(接收方窗口 rwnd)与拥塞控制(拥塞窗口 cwnd)。

## Slide 5: 常见端口号
HTTP 80,HTTPS 443
SSH 22,FTP 21(控制)/20(数据)
SMTP 25,DNS 53